Электромагнитный замок ATIS AM-280

Назначение: Электромагнитный замок предназначен для использования в системах контроля доступа и автоматики пожарных и запасных выходов, а также в помещениях, где предъявляются самые жесткие требования к исполнительному механизму: 
высокая надежность;
исключительная износоустойчивость;
Этот замок идеально сочетается с любыми типами домофонов, кодовыми панелями, контроллерами карточными считывателями "TOUCH MEMORY", "PROXIMITY".

Замок устанавливается на любой тип дверей внутри помещения. Рекомендуется устанавливать совместно с дверным доводчиком.

Устанавливается на кронштейн AMP-280L к замку ATIS AM-280 в комплект не входит.
Характеристики
Тип изделия: накладной электромагнитный замок 
Сила удержания: 300 кг 
Напряжение питания: DC12V 
Потребляемая мощность: DC12V/500mA 
Дополнительные характеристики:

Таймер задержки: 
Светодиодная индикация: 
Комплектация: Замок, магнитная плата.

Материал корпуса: метал
Размеры, мм: 230 х 38 х 26 мм 
Вес, кг: 3

Кронштейн монтажный AMP-280L к замку ATIS AM-280

Кронштейн монтажный L-oбразный к электромагнитному замку Atis AM-280. Для установки на дверную раму.

Автономный контроллер Z-5R

Назначение. Контроллер Z-5R предназначен для использования в СКУД, автономного контроллера для ограничения доступа в подъезды жилых домов, в помещения административных учреждений, промышленных предприятий.

Технические характеристики:

Контроллер Z-5R позволяет подключить следующее оборудование:
- контактный считыватель ключей;
- бесконтактный считыватель, эмулирующий протокол ключа DS1990А;
- замок, открываемый как подачей, так и снятием напряжения (установка перемычки на печатной плате контроллера - инверсия выхода);
- кнопка открывания замка (нормально разомкнутая);
- внешний зуммер, внешний светодиод; 
- датчик открытой двери.

Перемычка для выбора типа замка: электромагнитный, электромеханический

Режимы работы контроллера.

Режим ACCEPT* 
Режим TRIGGER* 
Режим Консьерж*

*Режим ACCEPT- позволяет восстановить базу данных ключей. Активизировав режим ACCEPT контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их ID в свою память. Тем самым, проработав несколько дней в режиме ACCEPT, контроллер формирует новую базу данных ключей. 
*Режим TRIGGER- управление работой замка: вкл./выкл. Одно касание ключа- замок закрыт; второе касание ключа - замок открыт. Режим TRIGGER удобен в случаях, где необходимо открывать или блокировать дверь на определенный период (рабочий день, перерыв и т.д.) 
*Режим Консьерж - управление разрешением доступа. Блокирующий ключ, разрешает или запрещает открывание двери всем остальным прописанным ключам. Режим Консьерж удобен в случаях, где необходимо выполнить условие при котором нельзя входить в помещение если там нет ответственного лица (хозяин блокирующего ключа).

| Встроенная энергонезависимая память | 8 Кб |
| --- | --- |
| Максимальное количество ключей: | до 680 шт. (DS1990А) |
| -простые ключи | -для прохода |
| - мастер-ключ | -для программирования |
| - блокировочный ключ | -для блокировки прохода (может использоваться как простой ключ) |
| Наличие перемычки типа замков | + |
| Световая и звуковая индикация режимов работы и программирования |
| Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот. Возможность программирования контроллера с помощью адаптера АС-Z и ПК без DS1996 |
| Установка длительности открывания замка: | от 0 до 255c (заводское- 3 сек) |
| Имеется схема размагничивания |
| Выход: | МДП - транзистор. |
| Количество подключаемых считывателей: | 1шт. |
| Рабочее напряжение: | 12V DC |
| Ток потребления (дежурный режим) | 4мА |
| Ток потребления: | 20 мA |
| Ток коммутации | до 5А |
| Защита от неправильного включения | + |
| Габаритные размеры, мм: | 54х31х14 |
| Рабочая температура: | От -40°С до +50°С |

Бесперебойный блок питания Smart Securyti UPS-4003AT

Блок бесперебойного питания трансформаторный

Рабочий ток нагрузки 3А/ макс.4А для UPS-4003AT

Особенности:

• Встроенный модуль задержки для электромагнитных замков до 30с;

• Возможность подключения клавиатуры и замков;

• Место под АКБ 12V 7Ач;

• Защита от перегрузки и короткого замыкания;

• Защита от переполюсировки и перегрузки аккумулятора;

• Защита аккумулятора от глубокого разряда;

Аккумуляторная батарея 12В, 7 Ач

Характеристика:

Тип изделия: аккумулятор

Емкость: 7 Ач

Напряжение:12В

Размер (В х Д х Ш), мм: 94,0+6х151х65

Вес, кг: 2,54

Назначение: бесперебойные блоки питания, охранные сигнализации, централи и т. п.

Считыватель Matrix II

Технические характеристики:

Рабочая частота: 125 KHz
Работа с картами, брелками: EM Marine
Дальность чтения: 6-8 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока
Потребление тока: 35mA(max)
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод
Рабочая температура ( в помещении): -40°С до +50°С
Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: > 15м 
Материал корпуса: ABS пластик 
Цвет корпуса: светло-серый, черный, темно-серый металик 
Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) 
Скорость передачи данных: 400bit-4K bit в секунду 
Размер(mm): 85х44х18.

Применение:
Предназначен для работы с сетевыми и автономными системами безопасности контроля и доступа

Считыватель Matrix-III EH

Технические характеристики:

Рабочая частота: 125 Khz
Чтение карт, брелков стандарта :HID ProxCard II, EM Marine
Дальность чтения: 6-14 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока
Потребление тока: 50mA(max)
Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, двухцветный светодиод
Внешнее управление светодиодом и звуком
Рабочая температура(в помещении): -40. С до +50. С 
Материал корпуса: ABS пластик
Цвет корпуса: темно-серый металик, светлый перламутр
Максимальная длина линии от считывателя до контроллера:
 - в режиме DS1990A, не более, 15м
 - в режиме Wiegand, не более, 100м
Скорость передачи данных: 400bit-4K bit в секунду
Размер(mm): 115х45х22

Кнопка выхода Exit-806A

Кнопка выхода Exit-806A, сенсорная, не требует полного касания при нажатии

Характеристики:

- Габаритные размеры: 155 x 70 x 29 мм

- Максимальное потребление тока: 3A / 12VDC

- Выходные разъёмы: NONCCOM разъёмы

- Количество детекций: 500000

- Рабочая температура: -20 С ～+55 С

- Относительная влажность: 0-95%

- Расстояние детекции: 0,1 - 10 см

Кнопка выхода EXIT-801А

Кнопка выхода Atis Exit - 801A

- Особенность: в режиме ожидания состояние нормально закрытое (NC)

- Материал: Нержавеющая сталь

- Размеры: 86 Х 28 Х 20мм

- MAX ток: 3А

- Ресурс: 1000000 нажатий

- Тип: врезная

- Вес: 0,1 кг

Карточка идентификатор EM MARIN SC-20

Карточка Proximity ASK, толщина 1,6мм, с прорезью, цена за 1шт.

Техническое описание

Рабочая частота: 125 КГц 
Тип ЧИПа: Н-4102 
Тип памяти: Только для чтения 
Максимальное количество считываний - не ограничено 
Размеры: 85,4 х 54,0 х 1,75 мм 
Материал: Поливинилхлорид 
Химические воздействия: Согласно стандарту ISO 10373 
Влажность: 90% 
Рабочая температура: От -25 °С до +85 °С

Брелок проксимити Prox Key

Небольшие размеры, тонкий корпус. Железное кольцо для крепления. На брелок нанесен код, что значительно упрощает занесение в базу данных при отсутствии считывающих устройств. 

Основные характеристики:

Размеры(мм): 37х30х3

Материал: ABS

Печать номера: да

Цвет: синий

Температура хранения: -40°С…+75°С
Тип микросхемы: EM4100