Электромагнитный замок Elock-300

Электромагнитный замок elock-300  -  применяют практически на все типы дверей. Содержит электромагнит с усилием на разрыв 136кг, ответную планку, монтажный комплект для крепления, встроенная схема размагничивания.

## Технические характеристики:

Тип оборудования: Электромагнитный замок 
Производитель: elock
Модель: elock-300 
Напряжение питания: 9…15 В 
Ток потребления: 0,2 А.
Потребляемая мощность (Uп = 12В): 5 Вт
Усилие удержания (Uп = 12В): 136 кг
Диапазон рабочих температур: - 40ºC до + 45ºC 
Влажность воздуха: не более 95%

Габариты: 250х41х26 мм

Вес: 0,8 кг 
Страна производителя: Малайзия

Кронштейн к замку Elock-300

Кронштейн (уголок) к замку Elock-300, для установки на дверную раму электромагнитного замка  Elock-300.

Блок питания CAMSTAR DC12V/5A

Блок питания, импульсный, DC 12В 5A, размер 75*50*29 мм.

Техническое описание

Блок питания импульсный миниатюрный. 
Собран в пластиковом боксе с кабелем питания. 
Входное напряжение 110-265 В АС, выходное напряжение DC 12 В при максимальном токе

до 1000 мА. 
Выходной разъем - цилиндрический штекер стандарт 5.5 / 2.1. 
При включении светодиод указывает наличие напряжения.

Контроллер доступа ITV DLK-645/IPR9

Универсальный контроллер доступа, одна точка прохода. В комплекте со считывателем/клавиатурой IPR9RS. Работает с ASK и FSK идентификаторами, расстояние распознавания карты 5 см. Программируется с помощью мастер-карты или кода.

Техническое описание

DLK645 является автономным контроллером управления доступом, который может быть использован для создания простых систем управления доступом с контролем одной двери.

В автономных системах на базе контроллера DLK645 используются карточки или брелоки, выполненные по технологии proximity.

Световая и звуковая индикация при считывании карт. 

Для программирования системы, не требуется компьютер или программатор. Программирование контроллера осуществляется при помощи мастер-карты и любой другой proximity карточки.

Основные параметры:

Полностью автономная работа 
Идентификаторов пользователей: 255 кодов

Два режима работы: «Дневной» и «Ночной».

Выходы для подключения:

- Дверного контакта 
- Кнопки запроса на выход 
- Сирены 
Источник питания: 
рекомендуемое напряжение: от +10,5 В...+15,5 В 
Материал корпуса: пластик ABS; 
Размеры: 64,5 x 64,5 x 11 
Вес: 60 грамм; 
Диапазон рабочих температур 
от 0 °С до +55 °С; 
Влажность воздуха: до 80% при температуре +35 °С

Кнопка «Выход»

Кнопка для открытия двери с электромагнитным замком с внутренней стороны помещения.

Карточка идентификатор EM MARIN SC-20

Карточка Proximity ASK, толщина 1,6мм, с прорезью, цена за 1шт.

Техническое описание

Рабочая частота: 125 КГц 
Тип ЧИПа: Н-4102 
Тип памяти: Только для чтения 
Максимальное количество считываний - не ограничено 
Размеры: 85,4 х 54,0 х 1,75 мм 
Материал: Поливинилхлорид 
Химические воздействия: Согласно стандарту ISO 10373 
Влажность: 90% 
Рабочая температура: От -25 °С до +85 °С

Брелок проксимити Prox Key

Небольшие размеры, тонкий корпус. Железное кольцо для крепления. На брелок нанесен код, что значительно упрощает занесение в базу данных при отсутствии считывающих устройств. 

Основные характеристики:

Размеры(мм): 37х30х3

Материал: ABS

Печать номера: да

Цвет: синий

Температура хранения: -40°С…+75°С
Тип микросхемы: EM4100